## Slide 1
ZEVO SAKO Brno, a.s.
jako součást imisního prostředí
RNDr. Jana Suzová
Environmentální specialista
Konference STEO „Odpady 2015 a jak dál“
Brno, 16.9.2015

## Slide 2: Zařízení pro energetické využití odpadů v Evropě

## Slide 3: Spalovny komunálního a nebezpečného odpadu v ČR

## Slide 4: Spalovny komunálního odpadu v ČR
Teoretická kapacita 3 zdrojů na energetické využívání odpadů je 654000 tun,
což představuje 12,6 % z celkové produkce KO v ČR/2013 (5 200 000 t)
 | teoretická kapacita v t/rok | energetické využití odpadu v roce 2014 | % využití kapacity | Vyrobené množství el. energie v MWh/2014 | dodané množství tepla ve formě páry v GJ/2014
ZEVO Praha Malešice | 310 000 | 311 900 | 100,6 | 45 000 | 850 000
TERMIZO Liberec | 96 000 | 93 541 | 97,4 | 24 400 | 672 696
SAKO Brno, a.s. | 248 000 | 237 367 | 95,7 | 63 408 | 1 112 475
celkem | 654 000 | 642 808 | 98,3 | 132 808 | 2 635 171

## Slide 5: Celkové výdaje na projekt OHB

## Slide 6: Nakládání s komunálními odpady za rok 2010
Produkce KO za ČR – 5 362 000 t z toho: skládkování - 3 581 816 t, energetické využití - 477 218 t, materiálové využití – 1 302 966 t
ČR
BRNO 2010
Celková produkce KO v Brně za rok 2010 - 104123 t, energetické využití 79999 t
BRNO 2013
Celková produkce KO v Brně za rok 2013 – 95 687 t

## Slide 7: Přehled vyprodukovaných odpadů v Brně za posledních deset let
Množství odpadu SMB

## Slide 8: Konference - Hradec Králové – 6/2014 statistická data
Průměrná výše poplatku za KO – 489,70 Kč/osoba/2013/ČR
Průměrné náklady obce za nakládání s KO: 889,70 Kč/osoba/2013/ČR
Průměrný poplatek od občanů pokryje – 55 % celkových nákladů s KO v ČR
Průměrná cena skládkování – 1 142,00 Kč/t/2013 (Pardubice 1 246,00 Kč/t/2013; Hradec Králové 1 217,00 Kč/t/2013)
Průměrná cena spalování SKO – 1 171,00 Kč/t/2013 (SAKO – 850,00 Kč/t/2013)
Průměrné náklady na třídění a separaci plastů – 7 855,00 Kč/t/2013
Průměrné náklady na třídění a separaci skla – 1 986,00 Kč/t/2013

## Slide 9: Návoz odpadu za rok 2013
ostatní 12 000 tun
JMK 125 740 tun
Brno 74 879 tun
Olomoucký kraj 26 000 tun
volná kapacita 9 336 tun

## Slide 10: Složení spalin a znečišťujících látek
Výstup z autorizovaného měření kotle K3
Sledované znečišťující látky vyjádřené jako 100%

## Slide 11: Porovnání EL s hodnotami sledovaných škodlivin na kotli K2 v roce 2014

## Slide 12: Porovnání emisních limitů pro různé energetické zdroje

## Slide 13: Destrukce dioxinů
Chart: Destrukce dioxinů za rok 2012 ve vztahu k množství PCDD/F přivezených s SKO (8,82 g)
| Destrukce
 | 8.822
Chart: Bilance dioxinů za rok 2012 ve vztahu k množství syntetizovaných PCDD/F při spalování SKO (2,545 g)
| End-produkt | Škvára | Emise
 | 2.4049 | 0.138 | 0.0021
Chart: Bilance dioxinů za rok 2012 ve vztahu k množství PCDD/F přivezených s SKO a nově syntetizovaných (11,37 g)
| End-produkt | Škvára | Emise | Destrukce
 | 2.4049 | 0.138 | 0.0021 | 8.822

## Slide 14: Stanice imisního monitoringu na území města Brna

## Slide 15
Imisní zatížení - průměrné roční příspěvky TZL dle zdrojů
Podíl na celkových emisích TZL aglomerace Brno činil ze SAKO Brno, a.s. 0,07 %
Hlavním zdrojem PM10 v aglomeraci Brno je doprava cca 92 %, průmyslové zdroje produkují cca 7 %, příspěvek ZEVO SAKO Brno, a.s. je 0,04 %
Chart: Emisní bilance, TZL, Aglomerace Brno 2012
| REZZO1 | REZZO2 | REZZO3 | REZZO4
TZL | 80.359 | 13.711 | 13.2126 | 591.6167

## Slide 16
Průměrné 24hodinové koncentrace PM10 během odstávky 27. 9. – 20. 10. 2014

## Slide 17
Imisní zatížení - průměrné roční příspěvky NOx dle zdrojů .
Podíl na celkových emisích NOx aglomerace Brno činil ze SAKO Brno, a.s. 7,8 %
Chart: Emisní bilance, NOx, Aglomerace Brno 2012
| REZZO1 | REZZO2 | REZZO3 | REZZO4
NOx | 562.807 | 112.142 | 103.2719 | 2291.1992
Majoritním zdrojem NOx je v aglomeraci Brno doprava, ZEVO SAKO Brno, a.s. 9 %, veřejná energetika 8 %, 4 % kotelny a 4% průmyslové procesy

## Slide 18
Průměrné roční koncentrace NO2 dle jednotlivých typů stanic, imisní limit = 40 μg/m3 .

## Slide 19
Průměrné 24hodinové koncentrace NOx během odstávky 27.9.–20.10.2014

## Slide 20
Imisní zatížení - průměrné roční příspěvky CO dle zdrojů
Podíl na celkových emisích CO aglomerace Brno činil ze SAKO Brno, a.s. 0,33 %
Chart: Emisní bilance, CO, Aglomerace Brno 2012
| REZZO1 | REZZO2 | REZZO3 | REZZO4
CO | 142.568 | 76.882 | 303.3498 | 4246.1523
Majoritním zdrojem CO v aglomeraci Brno/2013 je doprava z 95 %, na úrovni jednotek % se pohybují kotelny, průmyslové procesy, veřejná energetika a stavebnictví. Příspěvek ZEVO SAKO Brno, a.s. je 0,21 %

## Slide 21
Imisní zatížení těžkými kovy v lokalitě Brno – Líšeň roční průměrné hodnoty
ROK | Mn [ng*m-3] | Ni [ng*m-3] | Cu [ng*m-3] | As [ng*m-3] | Cd [ng*m-3] | Pb [ng*m-3]
2009 | 6,6 | 0,83 | 6,79 | 0,81 | 0,26 | 8,32
% z imisního limitu |  | 4,15 |  | 16,2 | 4,33 | 1,66
2010 | 6,9 | 1 | 5,6 | 1 | 0,3 | 9,1
% z imisního limitu |  | 5 |  | 20 | 5 | 1,82
2011 |  | 0,8 |  | 1,1 | 0,3 | 8,6
% z imisního limitu |  | 4 |  | 22 | 5 | 1,72
2012 | 8 | 0,7 | 5,8 | 1,1 | 0,2 | 7,9
% z imisního limitu |  | 3,5 |  | 22 | 3,33 | 1,58
2013 | 6,3 | 0,5 | 4,9 | 0,9 | 0,2 | 6,9
% z imisního limitu |  | 2,5 |  | 18 | 3,33 | 1,38
Imisní limit | -- | 20 | -- | 5 | 6 | 500
Z dat ČHMI Brno za aglomeraci Brno vyplývá, že koncentrace Pb, As, Cd a Ni v ovzduší jsou nízké a dlouhodobě se pohybují pod dolní mezí pro posuzování

## Slide 22
Průměrné roční koncentrace Pb (ng*m-3) v aglomeraci Brno, roky 2005 - 2014 .

## Slide 23
Průměrné roční koncentrace Cd (ng*m-3) v aglomeraci Brno, roky 2005 - 2014 .

## Slide 24
Průměrné roční koncentrace As (ng*m-3) v aglomeraci Brno, roky 2005 - 2014 .

## Slide 25
Emise benzo(a)pyrenu v aglomeraci Brno dle kategorií zdrojů NFR (2013)
Hlavním zdrojem benzo(a)pyrenu v aglomeraci Brno je doprava a následně čerpací stanice

## Slide 26
Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu (ng*m-3) v aglomeraci Brno, roky 2005 - 2014

## Slide 27
Průměrné měsíční koncentrace benzo(a)pyrenu (ng*m-3) v aglomeraci Brno, 2009 – 2014 včetně průměrných hodnot

## Slide 28: Energetické přínosy - rok 2014
Množství spáleného odpadu : 237 367 tun (29,4 tsko/h)
Provozní hodiny (8760) : K2 – 7 985 h K3 – 8 110h
Plánovaná technologická odstávka : K2 - 775 h K3 – 650
Provozní hodiny kotelna : 8 442 h
Vyrobené teplo : 2 198 557 GJ (9,3 GJ/tsko)
Dodané teplo : 1 112 475 GJ
Dodané teplo průměr 2014: 131,8 GJ/h
Vyrobená elektrická energie : 63 408 MWh (228 269 GJ)
Vyrobená elektrická energie průměr 2014: 7,5 MW/h
Dodaná elektrická energie : 46 204 MWh
Spotřeba zemního plynu : 291 218 m3 (pro najíždění a odstavování kotle)
Podíl výroby tepla ve formě páry z SKO pokryje : až 30 % roční spotřeby páry v Brně

## Slide 29: Produkce vybraných látek za rok 2014
V roce 2014 se spálilo 237 367 t odpadu
Vyprodukovalo se 1 130 967 555 m3 spalin
Vzniklo 59 145 t škváry, která obsahovala 0,667 g PCDD/F
(3,5 ng/kg)
7 140 t End-produktu, který obsahoval 3,1 g PCDD/F
(0,000435 mg/kg)
Získalo se 3 783 t železa
243 t hliníku
Do atmosféry uniklo : 242 818 t CO2
0,0073 g PCDD/F (účinnost čištění 99,8 %)

## Slide 31
Výhody energetického využívání odpadu - ZEVO
přesměrování SKO do ZEVO vede k omezení skládkování
spalování bez předchozí nutné úpravy odpadu
využití tepelné energie ze spalovacího procesu k výrobě
tepelné a elektrické energie
zvýšení energetické bezpečnosti a nezávislosti v Brně
úspora primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energie
minimalizace tvorby skleníkových plynů
účinné odloučení sledovaných škodlivin ze spalin díky několika stupňovému čištění spalin
inertizace vstupujících odpadů až na inertní anorganický materiál škváru – 99 % jako R11
získávání druhotných surovin - železných a neželezných kovů ze škváry
redukce hmotnosti na 28 %
redukce objemu o 90 %
ZEVO - nezbytná součást oběhového hospodářství

## Slide 32: Změna stavu
1989 - 2009
2010
1905 - 1941

## Slide 33
http://www.sako.cz Tel. č.: 548 138 111 Fax: 548 138 102
Děkuji Vám za pozornost
RNDr. Jana Suzová environmentální specialista
tel. +420 548 138 155 mobil: +420 604 221 413
e-mail: suzova@sako.cz